| 仕様 | 品名 カメラ内蔵SDカードレコーダー 品番 PVR-108C 本体仕様 撮像素子 200万画素 1/4型カラーCMOS プログレッシブスキャン方式 レンズ f=3.4㎜ / F2.0 水平63° × 垂直46° 内蔵マイク 無指向性コンデンサーマイク テレビジョン方式 NTSC / PAL自動検出、及びビデオロス自動検出 動画圧縮方式 H.264準拠 AVIファイル形式 録画解像度 1920×1080 ： 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 1280×720 ： 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 640×480 ： 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 録画画質 3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH 映像出力 1ch 1Vp-p 75Ω φ3.5㎜ミニジャック － RCA （専用AVケーブル ： 音声と共通） 音声圧縮方式 ・ 標本化周波数 G.711 / 64kbps ・ 44.1kHz 音声出力 1chライン出力 φ3.5㎜ミニジャック － RCA （専用AVケーブル ： 映像と共通） 録画モード 手動 / 予約（動体検知 / 連続） プリ・ポスト録画 プリ ： 0 ～ 10 秒 、ポスト ： 5 ～ 90秒（5秒単位） 動体検知録画機能 あり （16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定） タイムスタンプ機能 あり （日付 ・ 時刻） 上書き機能 あり （上書き / 停止からの選択） パスワード機能 あり PCによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック （パスワード解除用ソフトが必要） 再生方法 外部モニター ： 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32倍速再生 パソコン ： 各種再生ソフトにて再生 検索機能 連続とファイルからの選択 保存メディア SDカード（最大128GB、FAT32）、最大90,112ファイル 起動時間 電源ONから約5秒で起動して録画開始 一般仕様 電源入力 ・ DC12V / 2A ACアダプター（φ2.1㎜） ・ 単三形乾電池×4本使用（ニッケル水素またはアルカリ乾電池、別売） 消費電流 180mA（本体のみ DC12V時） 使用温度範囲 -10℃ ～ +50℃ （30％RH ～ 80％RH 結露なきこと） 保管温度範囲 -20℃ ～ +60℃ （30％RH ～ 90％RH 結露なきこと） 本体外形寸法 81(W)㎜ × 98(H)㎜ × 45.5(D)㎜（突起物を除く） 重量 約150g（本体のみ） 付属品 ACアダプター（DC12V / 2A） × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 ・専用AVケーブル × 1本 取付用ブラケット ×1個 ・ パスワード解除用ソフト × 1枚 ・ 取扱説明書 × 1部 |
| --- | --- |
| 承認図 |  |

株式会社　ケルク電子システム

# Text boxes

単位 ： ㎜

2018/12/23